U_{1}={U*R_{3}} over {R_{3}+R_{4}}~~~~R_{x}={R_{3}*R_{4}} over {R_{3}+R_{4}}newline

U_{2}={U_{}*R_{T}} over {R_{1}+R_{T}}~~~~R_{y}= {R_{T}*R_{1}} over {R_{T}+R_{1}}+R_{2}

I{m}= {U_{0}-U_{1}} over {R_{x}+R_{5}} ~~~~~U_{m}=U_{1}+ I_{m}*R_{x} newline newline U_{m}=U_{1}+{{U_{0}}-U_{1}}over {R_{x}+R_{5}}*R_{x}newline newline U_{e}=U_{2}-U_{m}~~U_{0}=U_{e}*K_{v}=(U_{2}-U_{m})*K_{v}newline newline U_{0}=(U_{2}-U_{1}-{U_{0}-U_{1}} over {R_{x}+R_{5}}*R_{x})*K_{v}~~~K_{v}= ∞
0=U_{2}-U_{1}-{U_{0}-U_{1}} over {R_{x}+R_{5}}*R_{x}newline newline U_{2}-U_{1}-{U_{0}-U_{1}} over {1+{R_{5}} over {R_{x}} }=0 newline newline U_{2}-U_{1}={U_{0}-U_{1}} over {1+{R_{5}} over {R_{x}} } newline newline U_{2}*(1+{R_{5}} over {R_{x}} )-U_{1}*(1+{R_{5}} over {R_{x}} )={U_{0}-U_{1}}

U_{0}=U_{2}*(1+{R_{5}} over R_{x} )-U* {R_{5}}over {R_{4}} newline newline U_{0}=U*{R_{T}} over {R_{1} + R_{T} } *(1+{R_{5}} over R_{x} )-U* {R_{5}}over {R_{4}}

Und das ist unsere wichtigste Formel:

U_{0}=U*({R_{T}} over {R_{1} + R_{T} } *(1+{R_{5}} over R_{x} )- {R_{5}}over {R_{4}})

Diese Darstellung wird noch etwas vereinfacht:

K={R_{T}} over {R_{1} + R_{T} } newline U_{0}=U*(K *(1+{R_{5}} over R_{x} )- {R_{5}}over {R_{4}})

Jetzt erkläre ich wie bestimme wir Parameter
für Widerstände in der Schaltung.
R1 und R2 haben feste Werte:

R1 = 1800 Ohm

R2 = 22 K_Ohm

Jetzt bestimmen wir unsere (Beispiel)Temperaturgrenze.

Für untere Grenze -50˚C Widerstand von Pt100 beträgt Rt=80,31 Ohm.
      Daraus K0 = 80,31/(1800+80,31)= 0,0427

Für obere Grenze 127˚C Widerstand von Pt100 beträgt Rt=148,7 Ohm.
Daraus K1= 148,7(1800+148,7)= 0,0763

Verhältnis zwischen U0/U1:

{U_{O}} over {U_{}} =K *(1+{R_{5}} over R_{x} )- {R_{5}}over {R_{4}}

werden wir für untere und obere Grenze definieren:

{U_{O}} over {U}=0 newline 0=K_{0}*(1+{R_{5}} over R_{x} )- {R_{5}}over {R_{4}} newline {U_{O}} over {U}=1 newline 1=K_{1}*(1+{R_{5}} over R_{x} )- {R_{5}}over {R_{4}}

Jetzt haben wir zwei Gleichungen. Die Lösung:

{R_{5}} over {R_{x}} ={1 -( K_{1} - K_{0}) } over {K_{1} - K_{0} }

Für unseren K0 und K1 haben wir:

R5/Rx = (1-(0,0763-0,0427))/(0,0763-0,0427)
R5/Rx = 28,7619

Jetzt werden wir von dieser Gleichung:

0=K_{0}*(1+{R_{5}} over R_{x} )- {R_{5}}over {R_{4}}

den Wert für R4 bestimmen. Die Lösung:

R_{4}= {R_{5}} over {K_{0}*(1 + {R_{5}} over {R_{4}} )}

Für R5 habe ich mich entschieden für Widerstand mit 30K_Ohm. Und:

R4 = 30/( 0,0427* (1+28,7619) )
R4 = 23,606 K_Ohm

Jetzt Berechnung für R3:

 Rx = 30/28,7619 = 1,043K_Ohm

1/Rx = 1/R4 + 1/R3

1/R3 = 1/Rx – 1/R4 = 1/1,043 + 1/ 23,606 =0,91641

 R3 = 1,0912 K_Ohm

Zusammensetzung für Temperatur von -50 bis 127˚C :

R1 = 1,8 K_Ohm
R2 = 22 K_Ohm
R3 = 1,0912 K_Ohm
R4 = 23,606 K_Ohm
R5 = 30 K_Ohm